## Slide 1: Higiene y Seguridad
Diario

## Slide 2: Refrigeración
Para la refrigeración del cuerpo principal del edificio hemos optado por utilizar 2 aires acondicionados industriales, de 48 mil frigorías cada uno, los cuales estarán ubicados en la terraza del edificio y distribuirán el aire enfriado mediante un sistema de ductos de ventilación.
Para la habitación de servidores se utilizarán 2 aires acondicionados de 6 mil frigorías, alternando su tiempo de uso. No es necesario un equipo mayor para este sector dado que, al estar ubicado en la planta baja de un edificio de 6 plantas, es un ambiente fresco.
Además habrá dos aire acondicionado de 18 mil frigorías en el edificio de expedición/producción, que funcionarán en la noche, horario en que trabajan las rotativas.

## Slide 3: Extintores
Clases
Tipo Matafuego | Utilizados para:
Clase K | fuegos de aceites vegetales o grasas animales.
Clase A | Combustibles sólidos: Papel, madera, goma
Clase B | Combustibles líquidos: pinturas, grasas, solventes, naftas
Clase C | Electricidad
Clase D | Metales combustibles: magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio

## Slide 4: Tipos de Extintores
Piso | Sector | Tipo Matafuego | Cantidad
Edificio Expedición | Producción | Clase ABC | 2
 | Depósito Producción | Clase ABC | 1
 | Depósito Expedición | Clase ABC | 1
 | kitchenette | Clase K | 1
Primer Subsuelo | Estacionamiento | Clase ABC | 2
Segundo Subsuelo | Estacionamiento | Clase ABC | 2
Planta Baja | Buffet | Clase K, Clase AC | 2
 | Servidores | Clase AC | 1
 | Mantenimiento | Clase ABC | 1
Primer Piso | Producto | Clase AC | 1
 | Redacción | Clase AC | 1
 | kitchenette | Clase K | 1
 | Escaleras | Clase AC | 1
Segundo Piso | Área Digital | Clase AC | 1
 | Pasillo Sala y Oficinas | Clase AC | 1
 | kitchenette | Clase K | 1
 | Escaleras | Clase AC | 1
Tercer Piso | Capacitación | Clase AC | 1
 | Entrevistas | Clase AC | 1
 | kitchenette | Clase K | 1
 | Escaleras | Clase AC | 1
Cuarto Piso | Sistemas | Clase AC | 2
 | kitchenette | Clase K | 1
 | Escaleras | Clase AC | 1
Quinto Piso | Gerencia General | Clase AC | 1
 | kitchenette | Clase K | 1
 | Sala de Reuniones | Clase AC | 1
 | Escaleras | Clase AC | 1